PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA

dla Gminy Ustka

w powiecie słupskim

(projekt)

Autorzy:

mgr inż. Jan Grabowski

mgr inż. Mirosława Hałuzo

inż. Grażyna Kubicz

mgr Małgorzata Szadkowska - Izydorek

mgr Hanna Wojcieszyk

mgr inż. Krzysztof Wojcieszyk

grafika:                Barbara Brokos

Grażyna Radziszewska

Słupsk wrzesień 2003 – marzec 2004

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

Informacje ogólne

- Podstawa prawna opracowania ……………………………………………………….…….str. 4

- Cel opracowania …………………………………………….……...…………………….…….str. 4

- Przedmiot, zakres i metoda opracowania ……………......………………………….……str. 4

Rozdział 2

Podstawowe uwarunkowania dla programu

- Polityka ekologiczna państwa …………………………………………………..……………str. 5

- Program ochrony środowiska dla województwa pomorskiego ……..………………...str. 7

- Uwarunkowania wynikające z integracji europejskiej ………………….…….………..str. 13

- Uwarunkowania wynikające ze strategii rozwoju powiatu słupskiego……………...str. 14

Rozdział 3

Diagnoza stanu środowiska gminy

- Wstęp  i  ogólne informacje o gminie

- Położenie geograficzne …………………………………………………………..………str. 15

- Powierzchnia, ludność i struktura osadnicza ……………………….…………....….str. 15

- Dominujące formy gospodarowania ………………………….……..……………….. str. 15

- Charakterystyka i ocena zasobów oraz walorów środowiska przyrodniczego gminy

2.1. Krótka charakterystyka elementów przyrody nieożywionej gminy

    - Budowa geologiczna i zasoby geologiczne ……………………………...……….str. 16

    - Rzeźba terenu ……………………………………………………………………….str. 16

    - Warunki klimatyczne …………………………..……………………………………str. 17

    - Wody powierzchniowe ………………………………………..…………………….str. 17

    - Wody podziemne ...…………………………………………………...…………….str. 18

    - Gleby …………………………………………………………………………...…….str. 20

    - Tereny niewykorzystywane gospodarczo …………………………...……………str. 21

2.2.  Charakterystyka elementów przyrody ożywionej gminy

- Główne formy użytkowania terenu ………….……………………………………..str. 21

- Zbiorowiska roślinne ……………………..…………………………………………str. 22

- Obszary leśne ……………………………………………………………………….str. 24

- Wybrane elementy fauny i flory..…………………………………………………..str. 24

- Charakterystyka obszarów funkcjonalnych

- Formy prawnej ochrony przyrody i ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ……..str. 25

- Lasy ochronne …………………………………………………………………...….str. 28

- Zieleń urządzona i chronione walory kulturowe ………………...………....…….str. 28

2.4.  Ocena zasobów i walorów przyrodniczych gminy ……………….…………………str. 30

3. Stan i tendencje przeobrażeń środowiska przyrodniczego gminy

- Rzeźba terenu i przyczyny jej przekształceń ………………………………………..str. 31

- Czystość powietrza atmosferycznego i przyczyny zmian jego jakości …….….str. 31

- Natężenie hałasu komunikacyjnego i pochodzącego z innych źródeł,

zmiany w klimacie akustycznym źródła emisji hałasu ………………….……………str. 31

- Źródła wibracji i promieniowania elektromagnetycznego ……………..………….str. 32

- Czystość wód powierzchniowych i jakość wód podziemnych ………………...…str. 32

- Przyczyny zmian w ilości i jakości wód powierzchniowych i podziemnych ...…str. 34

- Przeobrażenia gleb i przyczyny ich degradacji ……………………………......……str. 37

- Degradacja szaty roślinnej i jej przyczyny ……………………………………..…….str. 39

- Negatywne zjawiska zaobserwowane w faunie ……….……………………………str. 40

- Tereny o obniżonych walorach estetyczno-widokowych krajobrazu .………….str. 40

- Inne przejawy degradacji środowiska występujące w gminie …..…………….…str. 41

- Synteza danych o stanie przeobrażeń środowiska przyrodniczego gminy ..…str. 42

- Ocena stanu przeobrażeń środowiska przez mieszkańców gminy …………….str. 42

Rozdział 4

Ograniczenia i szanse rozwoju gminy wynikające z istniejących zasobów i walorów oraz stanu  środowiska przyrodniczego, w tym:

- Ograniczenia w rozwoju

- Osadnictwa, infrastruktury komunalnej i komunikacji..……………………….….…str. 43

- Przemysłu, usług  i rzemiosła ..……………………….………………………….……...str. 43

- Rolnictwa, gospodarki leśnej i form wykorzystania biosfery..….…………….…....str. 43

- Turystyki ………………………………………….……………………………………...…...str. 44

- Szanse rozwoju gminy wynikające z jej warunków przyrodniczych ………..….….…str. 44

Rozdział 5

Dotychczasowa realizacja zadań w zakresie ochrony i kształtowania

środowiska w gminie………………………………………..…………………………………….str. 45

Rozdział 6

Projekt systemu działań dla poprawy stanu środowiska gminy.

- Zadania gminy w sferze ochrony środowiska, wynikające z przepisów prawa …….str. 47

- Cele i zadania

- Perspektywiczne – do realizacji po roku 2010 …………….……..………………….str. 54

- Średnioterminowe – do realizacji w okresie 2007 – 2010 …………………..…….str. 54

- Krótkoterminowe (priorytetowe) – do realizacji w okresie 2003 – 2006 …....….str. 55

- Zadania służące realizacji poszczególnych celów wraz z określeniem

szacunkowych kosztów ……….……………………………….…………………………….......str. 55

- Priorytety ekologiczne gminy w opinii mieszkańców …………….……….……………..str. 62

Rozdział 7

Projekt systemu zarządzania programem

- Instrumenty zarządzania środowiskiem

- Instrumenty prawne ……………………………………………….………..……………..str. 63

- instrumenty ekonomiczne i społeczne …………………………………..…..………..str. 63

- Zasady zarządzania programem…………………………………………..……..………….str. 64

- Możliwości finansowe realizacji Programu

- Środki własne budżetu gminy ……………………………………………………..…….str. 64

- Dotacje, środki pomocowe, kredyty i środki komercyjne …………………….……str. 65

- Wskaźniki zaawansowania realizacji celów Programu …………………..……….…….str. 71

- Jednostki uczestniczące w realizacji programu ………………………..…………………str. 73

Wykaz opracowań wykorzystanych przy sporządzeniu Programu

Streszczenie do prezentacji w języku niespecjalistycznym

Rozdział I

Informacje ogólne

- Podstawa prawna opracowania

Do sporządzenia w terminie do 30.06.2004 gminnych programów ochrony środowiska, których częścią są gminne plany gospodarki odpadami, obligują władze gmin: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) w art. 17 p.1 oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) w art. 14 p. 1-3,

W wyniku porozumienia Zarządu Powiatu Słupskiego z samorządami gmin, na podstawie umowy zawartej 25 kwietnia 2003 roku przez Zarząd Powiatu Słupskiego z Biurem Planowania Przestrzennego w Słupsku, sporządzony został program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu słupskiego oraz – stanowiące załączniki do niego – programy dla wszystkich gmin w jego granicach. Jednym z nich jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka.

Program obowiązuje na lata 2003 – 2006 i uwzględnia perspektywę 2007 – 2010. Przepis art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje Wójta Gminy do sporządzania co 2 lata sprawozdania z wykonania programu i przedstawiania go Radzie Gminy.

- Cel opracowania

Program, którego opracowanie realizuje obowiązek ustawowy, jest dokumentem wspomagającym proces decyzyjny i aktywne zarządzanie środowiskiem, w celu wprowadzenia na obszarze gminy ładu ekologicznego. Celem Programu jest więc wskazanie perspektywy do 2010 roku oraz uzgodnienie kompleksu zintegrowanych działań w latach 2003 - 2006, niezbędnych do zapewnienia mieszkańcom stałej poprawy warunków życia w środowisku, a także - poprzez oszczędne korzystanie z zasobów przyrodniczych - pozostawienie ich przyszłym pokoleniom, w stanie gwarantującym dalszy zrównoważony rozwój.

- Przedmiot, zakres i metoda opracowania

Program obejmuje – jako punkt wyjścia - szczegółową inwentaryzację stanu zasobów i ocenę przeobrażeń środowiska przyrodniczego gminy w zakresie elementów przyrody nieożywionej i ożywionej, obszarów objętych i wnioskowanych do objęcia ochroną prawną oraz analizę ograniczeń i szans rozwoju, wynikających ze środowiska przyrodniczego. W programie opisano dotychczasowe działania podejmowane przez samorząd i podmioty gospodarcze, w zakresie poprawy stanu środowiska i ochrony jego zasobów.

W programie wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z przepisów prawa, polityki ekologicznej państwa oraz procesu dostosowawczego do przepisów, norm i procedur obowiązujących w Unii Europejskiej. Program jest spójny z ustaleniami Strategii rozwoju województwa pomorskiego, Planu zagospodarowania przestrzennego województwa i Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego oraz Programu ochrony środowiska powiatu słupskiego.

W programie wykorzystano – rozproszone i nie zawsze spójne ze sobą - przesądzenia i koncepcje zawarte w obowiązujących w gminie dokumentach strategicznych i planistycznych, a także przygotowanych koncepcjach - projektując spójny system gminnej ochrony środowiska, na który składają się: cele obowiązujące w okresie do 2010 roku, przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na lata 2003 - 2006, proponowana koordynacja zarządzania programem oraz orientacyjna wartość nakładów wraz z prognozą możliwości finansowych ich realizacji.

Program formułowany był przy szerokim udziale społecznym. O przystąpieniu do jego sporządzania, zawiadomione zostały instytucje administracyjne działające w sferze ochrony środowiska, mające właściwość terytorialną na obszarze gminy, największe przedsiębiorstwa korzystające ze środowiska, związki samorządowe, ośrodki edukacji ekologicznej oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Uzyskiwano informacje nie tylko ze źródeł publikowanych i ogólnodostępnych, ale także bezpośrednio w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz w trakcie odbywanych wizji lokalnych.

W trakcie sporządzania programu miały miejsce następujące spotkania i konferencje:

- 24 czerwca w Głobinie w gminie Słupsk, w ramach „Europejskiego dialogu gmin wiejskich o ochronie środowiska” z udziałem przedstawicieli gmin: Słupsk, Kobylnica, Potęgowo, Główczyce, Związku Gmin Wiejskich RP i ekspertów stowarzyszenia „Partnerstwo dla Samorządu”

- 01 czerwca  2004 r. w Ustce z komisją ds. ochrony środowiska i rolnictwa Rady Gminy

Program, w trakcie przygotowania, został przedstawiony do zaopiniowania władzom samorządowym gminy Ustka, które - w imieniu reprezentowanej wspólnoty samorządowej mieszkańców gminy - dokonały wartościowania i hierarchii problemów oraz zasadności proponowanych celów i zadań.

Program przygotowano w oparciu o przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wytyczne przygotowane w Ministerstwie Środowiska, a także z wykorzystaniem „Poradnika do gminnego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska”, autorstwa M. Kistowskiego i W. Staszka, wydanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w 1999 roku.

Program, sporządzony został dla gmin powiatu słupskiego w jednolitej formie, gdzie powtórzone są elementy wspólne, wynikające z uwarunkowań zewnętrznych oraz związane z proponowanym systemem zarządzania. Indywidualnie dla każdej jednostki samorządowej określono zasoby i przeobrażenia środowiska przyrodniczego oraz cele i rekomendowane do wykonania przedsięwzięcia.

Do programu wykonano mapę w skali 1 : 200 000 oraz analizy graficzne, obrazujące niektóre opisane w nim zagadnienia.

Programowi towarzyszy – jako osobny dokument plan gospodarki odpadami, w którym zawarta została całość związanych z tą problematyką zagadnień.

Rozdział II

Podstawowe uwarunkowania dla programu

- Polityka ekologiczna państwa

Jako jedno z podstawowych uwarunkowań formułowania niniejszego programu przyjęte zostały zasady realizacji polityki ekologicznej, cele  i zadania ujęte w dokumencie "II Polityka Ekologiczna Państwa" przyjętym przez Sejm RP w sierpniu 2001 roku, "Programie wykonawczym do II PEP na lata 2002 - 2010" oraz w dostosowanej do wymagań ustawy "Prawo ochrony środowiska", nowo opracowanej "Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010”.

Zasadom polityki ekologicznej państwa podlega również polityka ochrony środowiska realizowana w jednostkach samorządu terytorialnego. Nadrzędną wśród nich jest zasada zrównoważonego rozwoju,  na którą składają się zasady elementarne, takie, jak :

- Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego – nakazująca zapewnienie jednakowej możliwości korzystania ze środowiska obecnie żyjącym i przyszłym pokoleniom, wszystkim mieszkańcom bez względu na odległość od wartościowych zasobów środowiska oraz wprowadzająca równoważenie szans pomiędzy przyrodą i człowiekiem, jako jej elementem.

- Zasada przezorności – która nakazuje rozwiązywanie problemów ekologicznych już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo ich wystąpienia, nie zaś po ich udokumentowaniu, czy nawet zaistnieniu.

- Zasada prewencji - która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności człowieka dla środowiska naturalnego, musi być podejmowane już na etapie planowania przedsięwzięć.

- Zasada „zanieczyszczający płaci” – która nakłada pełną odpowiedzialność – w tym materialną – za skutki zanieczyszczenia środowiska i stwarzania innych zagrożeń na ich sprawcę.

- Zasada uspołecznienia polityki ekologicznej – która nakazuje stwarzać warunki do udziału obywateli w procesie decyzyjnym, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, rozbudzaniu świadomości ekologicznej oraz kształtowaniu nowej etyki zachowań wobec środowiska naturalnego.

- Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi - nakazująca uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych, na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.

- Zasada regionalizacji - oznaczającą m.in. transgraniczne koordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. Morze Bałtyckie i strefy przybrzeżne, doliny i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych).

- Zasada subsydiarności - oznaczającą przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych (w tym przypadku dotyczących ochrony środowiska) na najniższy szczebel regionalny lub lokalny, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.

- Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej - oznaczająca potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu (w tym przypadku odnoszącą się do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska)

Założenia polityki ekologicznej państwa podkreślają, że „realizacja zrównoważonego rozwoju ma nastąpić poprzez poprawę środowiska i jakości życia obywateli”. Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa w tym obszarze jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka, wynikającego z narażenia na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe - przede wszystkim poprzez ograniczenie ich występowania.

Pośród celów nakreślonych w polityce ekologicznej państwa znajdujemy istotne dla programu ochrony środowiska powiatu słupskiego i gmin położonych w jego granicach, takie jak :

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód ze źródeł punktowych (gospodarczych, osadniczych), zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych, trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi z terenów rolnych i terenów zurbanizowanych,

- Uzyskanie norm emisji do powietrza, wymaganych przez przepisy Unii Europejskiej,

- Stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, zapewniającego dopasowanie – w perspektywie 2010 roku gospodarki odpadami niebezpiecznymi do krajowego systemu oraz zmniejszenie masy całkowitej składowanych odpadów na rzecz ich odzysku,

- Zaniechania nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na cele przemysłowe, wprowadzanie nowoczesnych technologii w celu zmniejszenia wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności i odpadowości produkcji,

- Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - do 2010 roku co najmniej podwojenie wykorzystania tej energii w stosunku do roku 2000 (7,5% udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii pierwotnej na rok 2010), zgodnie z celami Unii Europejskiej wyrażonymi w Białej Księdze (COM/97/599)

- Ograniczenie hałasu wzdłuż dróg do poziomu równoważnego nie przekraczającego w porze nocnej 55 dB,

- Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska z tytułu poważnych awarii, eliminowanie lub zmniejszanie ich skutków dla środowiska,

- Zwiększenie skali rekultywacji i renaturalizacji obszarów zdegradowanych, zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo, w powiązaniu z rozwojem korytarzy ekologicznych,

- Ochrona ekosystemów leśnych oraz  ekosystemu morskiego strefy przybrzeżnej,

- Ochrona różnorodności biologicznej, najbardziej zagrożonych ekosystemów oraz gatunków i ich siedlisk poprzez realizację zobowiązań konwencji międzynarodowych i podjętych w ramach współpracy regionu Morza Bałtyckiego (O ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego – Helsinki 1992 - 2000, O ochronie różnorodności biologicznej - Rio de Janeiro 1992, O ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Bonn 1983 - 1996, O obszarach wodno – błotnych… - Ramsarr 1975 - 1978, Program VASAB 2010, Deklaracja Wismarska z 2001 r., Baltic 21 - regionalna Agenda 21 dla Regionu Morza Bałtyckiego – Visby 1996), tworzenie i powiększanie sieci obszarów chronionych oraz  wdrożenie systemu Natura 2000.

- Kształtowanie proekologicznych zachowań mieszkańców i wzorców konsumpcji, w duchu zasady zrównoważonego rozwoju, w celu dalszego rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa i wzrostu jego aktywnego i świadomego uczestnictwa w działaniach na rzecz środowiska,

- Doskonalenie samorządowych struktur zarządzania środowiskiem, zapewnienie dostępu mieszkańców do informacji o środowisku i do udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

W "Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010", podtrzymane zostały tzw. limity krajowe (do osiągnięcia w 2010 roku), związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska, ustalone w "II Polityce ekologicznej państwa". Stanowią one, póki co, jedynie postulaty i odniesienia instrukcyjne dla gminnych programów ochrony środowiska. Choć nie mają dziś mocy wiążącej, są jednak istotne jako potencjalne mierniki skuteczności realizacji ogólnych celów i praktycznych zadań, zawartych w programach. Znajdujemy pomiędzy nimi:

- Zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

- Ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- Ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i o 25% w stosunku do 2000 r. (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r,

- Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych,

- Pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego - również o 30%,

- Ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu z 1990 r.,

- Program ochrony środowiska dla województwa pomorskiego

W czasie przygotowywania niniejszego dokumentu, Program ochrony środowiska dla województwa pomorskiego dostępny był w formie zaaprobowanej przez Zarząd Województwa Pomorskiego i przekazanej do konsultacji społeczeństwu. Ujęto w nim w 4 blokach – nawiązujących do struktury „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 …” - cele ekologiczne i kierunki działań. Elementem składowym dokumentu wojewódzkiego jest także Plan operacyjny na lata 2003 – 2006. W planie przyjęte zostały priorytety ekologiczne na najbliższe 4 lata oraz konkretne przedsięwzięcia, przewidziane do realizacji w tym okresie, w zakresie każdego z 4 bloków tematycznych.

Do realizacji w programie ochrony środowiska dla Gminy Ustka, należy wymienić spośród nich:

- Z zakresu poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

- Gospodarka wodna i ściekowa

Cel ekologiczny do 2010 roku: Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja wykorzystania zasobów wody w zlewniach oraz ochrona przed  powodzią i suszą

Kierunki działań:

- Modernizacja i rozbudowa ujęć wody i sieci wodociągowych w pasie nadmorskim, z uwzględnieniem specyficznych wymogów zasobów wód podziemnych. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu dostosowania jakości wody do picia do standardów UE, sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej (kierunki 8,9,10),

- Porządkowanie gospodarki ściekowej w ośrodkach osadniczych poniżej  2 tys. mieszkańców (RLM) (kierunek 15),

- Modernizacja gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych, w tym sektora rolno-spożywczego, wspieranie i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, realizacja programów dostosowawczych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zgodnie ze wskazaniami prawa ochrony środowiska (kierunki 16,17,18),

- Sukcesywne ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych  i punktowych, pochodzących z działalności rolniczej, wprowadzanie programów rolno-środowiskowych (kierunki 19,20),

- Kontrola stanu wałów i urządzeń wodnych wraz z wytypowaniem odcinków do rekonstrukcji i modernizacji oraz kontynuowanie budowy i modernizacji wałów i innych urządzeń wodnych (kierunek 23),

- Wyznaczenie i ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych (kierunek 24),

- Stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania o zagrożeniu powodzią (kierunek 25),

- Opracowanie i wdrażanie programu małej retencji - budowy obiektów małej retencji oraz regulacja rzek i potoków, ze szczególną troską o zapewnienie warunków bytowania, rozmnażania i migracji organizmów wodnych (kierunek 28).

W „Programie … dla województwa pomorskiego” nie określono limitów wojewódzkich dla gospodarki wodnej i ściekowej. Nastąpić ma to w odniesieniu do zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych – w Wojewódzkim programie ochrony wód, zawierającym działania mające zapewnić dotrzymanie wymaganych poziomów jakości wód. Obecnie, na podstawie aktualnych danych i planowanych działań można przyjąć, że do 2010 roku będzie miała miejsce pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych województwa pomorskiego.

Priorytet na lata 2003 – 2006: poprawa jakości wód i zabezpieczenie przeciwpowodziowe,

Przedsięwzięcia rekomendowane do wykonania:

- Zintensyfikowanie szkoleń w zakresie racjonalnego dawkowania i przestrzegania agrometeorologicznych terminów stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,

- Modernizacja stacji ujęć wody i sieci wodociągowych

  - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

Cel ekologiczny do 2010 roku: Polepszanie jakości powietrza, jako ważnego elementu poprawy jakości życia mieszkańców województwa

Kierunki działań:

- Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej – budowa nowych tras i modernizacja istniejących, w tym wyłączenie tras rowerowych poza pasy dróg kołowych, budowa parkingów dla rowerów (kierunek 9),

- Promowanie i tworzenie warunków dla zwiększania się udziału podróży transportem zbiorowym, rowerowych i pieszych (kierunek 10),

- Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania paliw i procesach technologicznych, a także poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących zanieczyszczenia (kierunek 11),

- Modernizacja i budowa systemów cieplnych, w tym przyłączenie do sieci c.o. nowych odbiorców wszędzie tam, gdzie istnieją rezerwy mocy w miejskich systemach ciepłowniczych (kierunek 12),

- Eliminowanie paliwa stałego w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (kierunek 13),

- Termorenowacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, upowszechnienie przyjaznego środowisku budownictwa z materiałów energooszczędnych (kierunek 14),

- Wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach (kierunek 15),

W „Programie … dla województwa pomorskiego” nie określono limitów wojewódzkich w odniesieniu do zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza - ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z poszczególnych sektorów będą zawarte w programach ochrony powietrza, opracowanych dla stref, które zostaną zakwalifikowane do klasy C (gdzie poziom stężeń substancji zanieczyszczających powietrze przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji).

Priorytet na lata 2003 – 2006: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

Przedsięwzięcia rekomendowane do wykonania:

- Budowa ścieżek rowerowych,

- Modernizacja systemów ogrzewania,

- Realizacja centralnych źródeł ciepła w gminach, w oparciu o wykorzystanie biomasy

    - Hałas i pola elektromagnetyczne

Cel ekologiczny do 2010 roku: Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców miast na ponadnormatywny poziom hałasu emitowanego przez środki transportu. Monitoring pól elektromagnetycznych

Kierunki działań:

- Budowa ekranów akustycznych, zwłaszcza na odcinkach (…) nowych tras obwodnicowych i odcinkach istniejących tras o nadmiernym ruchu (kierunek 3),

- Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów (kierunek 4),

- Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pół elektromagnetycznych.

Priorytet na lata 2003 – 2006: Ochrona przed hałasem komunikacyjnym,

Przedsięwzięcia rekomendowane do wykonania:

- Budowa ścieżek rowerowych

2.1.4.  Awarie przemysłowe

Cel ekologiczny do 2010 roku: Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców i środowiska z tytułu poważnych awarii przemysłowych

Priorytet na lata 2003 – 2006: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu awarii przemysłowych, infrastrukturowych i innych

Należy zauważyć, że „Program…dla województwa nie odnosi się tu do problematyki awarii związanych z przewozem ładunków niebezpiecznych po drogach kołowych.

- Gospodarka odpadami

W ramach "Programu ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010" opracowano "Plan gospodarki odpadami", który stanowi osobny dokument. Dlatego też w niniejszym programie przywołany jest jedynie cel ekologiczny oraz kierunki działań.

Cel ekologiczny do 2010 roku: Objęcie wszystkich mieszkańców woj. pomorskiego zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych, udział odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w 2010 roku na poziomie 75%, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB, eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzących z jednostek medycznych i placówek weterynaryjnych

Kierunki działań:

- Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym,

- Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych.

- Wdrażanie systemu eliminacji odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, ich zbiórki i utylizacji.

- Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych.

- Bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk i rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji oraz nieczynnych kwater na składowiskach funkcjonujących.

- Utylizacja i unieszkodliwianie osadów ściekowych (przesypywanie odpadów na składowisku, termiczna przeróbka, kompostowanie, wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji, deponowanie osadów na składowiskach) w zależność od uwarunkowań lokalnych, likwidacja tymczasowego składowania osadów na oczyszczalniach ścieków

- Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych

- Promocja zmian w stylu życia mieszkańców, które skutkowałyby zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów,

- Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji,

- Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów,

- Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM),

W odniesieniu do gospodarowania odpadami określony został jedyny limit wojewódzki. Uczyniono to w ramach Wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami. W planie założono, że w roku 2010 na składowiska skierowane zostanie do 75% (wagowo) całkowitej ilości ulegających biodegradacji odpadów komunalnych, w stosunku do wytworzonej w roku 1995. Dla odpadów wielkogabarytowych, przyjęto w roku 2010 odzysk na poziomie 50%, odpadów budowlanych – 40%, a odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych) - 50%. Przy realizacji założeń dotyczących ilości pozyskiwanych surowców wtórnych oraz odpadów organicznych, w roku 2010 na składowiska kierowanych będzie ok. 65% odpadów wytworzonych.

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

- Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel ekologiczny do 2010 roku: Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów chronionych

Kierunki działań:

- Zwiększenie powierzchni terenów objętych ochroną prawną, w celu stworzenia wewnętrznej spójności wojewódzkiego systemu obszarów chronionych i wzmocnienia ciągłości i spójności przestrzennej z systemem województw sąsiednich, uwzględniając koncepcję systemu NATURA 2000 i europejską sieć obszarów chronionych regionu Morza Bałtyckiego (kierunek 1),

- Zapobieganie degradacji i rewitalizacja krajobrazu strefy nadmorskiej i obszarów pojeziernych (kierunek 3),

- Polepszanie bieżącej ochrony istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz ochrona tzw. „płatów i korytarzy ekologicznych” (kierunek 4),

- Renaturalizacja i poprawa stanu zniszczonych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, szczególnie leśnych i wodno – błotnych (kierunek 5),

- Tworzenie sieci ostoi ptaków IBA, opracowanie metod i planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone, określenie potrzeb w zakresie reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt, Budowa przejść dla zwierząt nad trasami komunikacyjnymi i przepławek dla organizmów wodnych (kierunki 9-12),

- Zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach cennych przyrodniczo (kierunek 13),

Priorytet na lata 2003 – 2006: Efektywna ochrona przyrody, w tym wdrożenie systemu NATURA 2000

Przedsięwzięcia rekomendowane do wykonania:

- Aktywna ochrona mokradeł,

- Porządkowanie systemów melioracyjnych,

- Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów

Cel ekologiczny do 2010 roku: Zachowanie istniejących zasobów leśnych oraz zwiększanie powierzchni lasów i wzrost ich różnorodności biologicznej

Kierunki działań:

- Zróżnicowanie struktury gatunkowej lasów i poprawa struktury wiekowej drzewostanów oraz bieżąca ochrona istniejących kompleksów leśnych (kierunek 2),

- Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, szkody przemysłowe) (kierunek 3),

- Racjonalne  przeznaczanie obszarów leśnych  na cele nieleśne (kierunek 4),

Priorytet na lata 2003 – 2006: Ochrona i racjonalna eksploatacja ekosystemów leśnych

Przedsięwzięcia rekomendowane do wykonania:

- Zalesianie gruntów porolnych,

- Zalesianie gleb zdegradowanych,

- Ochrona gleb użytkowanych rolniczo

Cel ekologiczny do 2010 roku: Zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych

Kierunki działań:

- Zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wysokiej przydatności rolniczej, która będzie wyłączona z produkcji i przeznaczona na inne cele (kierunek 1),

- Zachowanie  śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, kompleksów leśnych i nieużytków podmokłych jako ważnych elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów warunkujących utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach rolniczych (kierunek 2),

- Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych (kierunek 3),

- Utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych, zapewniających odpowiedni poziom wód gruntowych i zabezpieczających użytki rolne przed okresowymi przesuszeniami lub zalaniami (kierunek 4),

- Wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) (kierunek 5),

- Wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego (kierunek 6).

- Ochrona zasobów kopalin

Cel ekologiczny do 2010 roku: Efektywne wykorzystanie eksploatowanych złóż oraz ochrona zasobów złóż niezagospodarowanych

Kierunki działań:

- Ocena możliwości rozwoju bazy zasobowej wód leczniczych i termalnych, o temperaturze na wypływie nieznacznie powyżej 200C, a w szczególności zinwentaryzowanie możliwych do zagospodarowania nie zlikwidowanych otworów badawczych (kierunek 2),

- Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich znanych złóż w granicach ich udokumentowania, wraz z zapisami o ochronie ich obszarów przed trwałym zainwestowaniem (kierunek 1),

- Kontynuacja badań geologicznych i poszukiwanie nowych złóż kopalin, zwłaszcza surowców mogących mieć znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu (kierunek 3),

- Waloryzacja wystąpień kopalin, w tym bursztynu, w celu uznania ich za obszary perspektywiczne (kierunek 4),

- Opracowanie wskazań ochrony i docelowego zagospodarowania terenów występowania rezerw zasobów kopalin (kierunek 5),

- Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych (kierunek 7).

- Ochrona brzegów morskich

Cel ekologiczny do 2010 roku: Utrzymanie linii brzegowej z 2000 roku na odcinkach zapewniających bezpieczeństwo obszarom zaplecza o unikatowych wartościach przyrodniczych i wysokim stopniu zainwestowania

Kierunki działań: Z uwagi na perspektywę realizacji „Strategii ochrony brzegów morskich” nie określono w „Programie…dla województwa…” szczegółowych kierunków działań. Należy zauważyć, że choć pośród najbardziej zagrożonych odcinków brzegu, wymieniono mierzeję jez. Sarbsko, klif ustecki i rejon Ustki – nie zostały one ujęte pośród odcinków brzegu, na których powinno być utrzymane obecne położenie linii brzegowej (rejon Trójmiasta, półwyspu Helskiego, Rozewia i Karwi oraz Łeby).

- Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii

W „Programie … dla województwa pomorskiego” nie określono limitów wojewódzkich w zakresie zużycia wody, materiałochłonności i energochłonności. Zostaną one wprowadzone do statystyki publicznej w terminie do roku 2004, wtedy też zostanie określony zakres i sposób ich wykorzystania w lokalnych programach ochrony środowiska. Możliwe jest więc, że stosowne limity zostaną wprowadzone do Programu wojewódzkiego podczas pierwszej jego weryfikacji, otwierając drogę do dalszego ich wykorzystania w programach powiatowych i gminnych.

Cel ekologiczny do 2010 roku: Racjonalizacja zużycia wody i energii, w tym wzrost wykorzystania zasobów energii odnawialnej

Kierunki działań:

Proponowane w „Programie … dla województwa …) kierunki działań, w większości pokrywają się ze wskazanymi w rozdziale dotyczącym ochrony zasobów naturalnych i ograniczenia emisji do środowiska. Nowe – bardzo istotne elementy - pojawiają się przede wszystkim w części poświęconej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Są to m.in.:

- Określenie potencjału technicznego i ekonomicznego energii odnawialnej i niekonwencjonalnej, w tym również energii geotermalnej (kierunek 6),

- Uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych przy lokalizacji farm energetyki wiatrowej (kierunek 7),

- Promowanie oraz popularyzacja najlepszych praktyk (wdrożeń) w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych (kierunek 8),

- Wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej w oparciu o źródła odnawialne (kierunek 9).

- Zagadnienia o charakterze systemowym

  - Edukacja ekologiczna

Cel ekologiczny do 2010 roku: Wykształcenie wśród mieszkańców nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska

Kierunki działań:

- Prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci (kierunek 1),

- Wspieranie finansowe i merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych w szkołach (kierunek 2),

- Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony (kierunek 3),

- Współdziałanie władz samorządowych z Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej, szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego, zakładami pracy i pozarządowymi organizacjami  w celu efektywnego wykorzystania różnych form edukacji ekologicznej (kierunek 4),

- Współdziałanie władz samorządowych  z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony (kierunek 5),

- Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej na terenach cennych przyrodniczo (kierunek 6),

- Sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno-wydawniczej (kierunek 7),

- Kontynuacja międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, zwłaszcza wiedzy nt. wymagań dotyczących stanu środowiska w świetle integracji z Unią Europejską (kierunek 8).

Priorytet na lata 2003 – 2006: Rozwój edukacji ekologicznej

Przedsięwzięcia rekomendowane do wykonania:

- Prowadzenie zajęć dydaktycznych na ścieżkach przyrodniczych parków narodowych i krajobrazowych,

- Wspieranie programów ekologicznych dla młodzieży, realizowanych przez organizacje pozarządowe,

- Organizacja konkursów ekologicznych,

- Szkolenia urzędników gmin i powiatów w aspekcie integracji z UE,

- Szkolenia rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i wdrażania KDPR,

- Rozwój współpracy z miastami i regionami bałtyckimi w zakresie ochrony środowiska,

- Rozbudowa ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych w parkach narodowych i krajobrazowych,

  - Zarządzanie środowiskowe

Koncepcja zrównoważonego rozwoju stwarza podstawę do zmiany dotychczasowego nastawienia przedsiębiorców do ochrony środowiska, polegającej na samodzielnym definiowaniu problemów i szukaniu (z wyprzedzeniem) środków zaradczych. Stąd powstała koncepcja zarządzania środowiskowego, co oznacza włączenie środowiska i jego ochrony do celów strategicznych firmy i przypisanie tych zagadnień do kompetencji zarządu firmy.

Posiadanie prawidłowo funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego zapewnia, że przedsiębiorstwo będzie w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

W gminie powinny być prowadzone działania inspirujące firmy do starań o wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego, wskazując na niewątpliwe korzyści wynikające z jego wprowadzenia oraz promujące systemy, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

  - Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych

Efektywność działań na rzecz poprawy stanu środowiska, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz zrównoważonego wykorzystania surowców, w coraz większym stopniu zależy od zharmonizowania celów rozwoju gospodarczego i społecznego z celami ochrony środowiska. Oznacza to potrzebę włączenia aspektów ekologicznych do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Samorząd gminy, podejmując działania zmierzające do rozwoju gospodarczego, powinien zadbać o integrację jej rozwoju z ochroną środowiska.

Kierunki działań:

- Wprowadzenie do wszystkich strategii i polityk  sektorowych rozdziału "Ochrona środowiska"

- Zawarcie w każdym  przetargu ogłaszanym przez administrację publiczną wymogów ekologicznych

  - Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska

Istotne znaczenie dla ochrony środowiska ma aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska, prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w rolnictwie, turystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, wykorzystaniu odpadów), rozwoju produkcji urządzeń służących ochronie środowiska bądź produkcji towarów przyjaznych środowisku.

W przygotowywanym przez Rząd ramowym programie wspierania zielonych miejsc pracy, stanowiącym element walki z bezrobociem zawarte będą mechanizmy finansowego i eksperckiego wspierania władz samorządowych i prywatnych przedsiębiorców  w tworzeniu zielonych miejsc pracy.

Podstawą uzyskania wsparcia będzie przedstawienie przez władze samorządowe (wojewódzkie, powiatowe, gminne) konkretnego programu tworzenia zielonych miejsc pracy.

- Uwarunkowania wynikające z integracji europejskiej

W obszarze negocjacyjnym nazwanym „środowisko”, obejmującym szeroko rozumianą ochronę przyrody, szczegółowe zagadnienia jakości wód i powietrza, zanieczyszczeń przemysłowych, gospodarki odpadami, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem, a także chemikaliów i organizmów zmodyfikowanych genetycznie, Polska uzyskała dziewięć okresów przejściowych na dostosowanie sytuacji faktycznej i standardów do obowiązujących w obszarze Wspólnoty. Ich rozpoczęcie zależy albo od daty wejścia w życie – dla Polski – wymienionych niej dyrektyw, albo daty obowiązywania norm, wyraźnie zaznaczonych w niektórych dyrektywach.

Dla powiatu słupskiego i gmin powiatu istotne są następujące okresy przejściowe:

- oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG); wynegocjowano tu faktycznie cztery zróżnicowane okresy przejściowe, w zależności od rodzaju aglomeracji: do 31grudnia 2008 roku w odniesieniu do systemów kanalizacji zbiorczej dla aglomeracji powyżej 10000 tzw. równoważnej liczby mieszkańców RLM); do 31 grudnia 2015 roku w odniesieniu do systemów kanalizacji zbiorczej dla aglomeracji od 2000 do 10000 równoważnej liczby mieszkańców; do 31 grudnia 2015 roku dla zrzutów ścieków z aglomeracji od 15000 RLM do ponad 100000 RLM oraz okres przejściowy do 31 grudnia 2010 roku w odniesieniu do oczyszczalni ścieków w zakładach sektora przemysłu rolno-spożywczego.

- opakowań i odpadów opakowaniowych (dyrektywa 94/62/WE): okres przejściowy do 31 grudnia 2007 roku.

- składowisk odpadów (dyrektywa 99/31/WE): okres przejściowy do 1 lipca 2012 roku, na modernizację istniejących lub budowę nowych składowisk odpadów.

- zanieczyszczeń powodowanych przez niektóre substancje odprowadzane do środowiska wodnego (dyrektywa 76/464/EWG wraz z tzw. dyrektywami „córkami”, odnoszącymi się do różnego rodzaju substancji niebezpiecznych): okres przejściowy do 31 grudnia 2007 roku.

- redukcji zawartości siarki w paliwach płynnych (dyrektywa 99/32/WE): okres przejściowy do 31 grudnia 2006 roku.

- kontrolowania emisji lotnych związków organicznych, powstających przy magazynowaniu benzyn i ich dystrybucji z terminali do stacji obsługi (dyrektywa 94/63/WE): okres przejściowy do 31 grudnia 2005 roku dotyczący istniejących instalacji do magazynowania benzyn, niezależnie od przepustowości rocznej bazy magazynowej, instalacji do załadunku i rozładunku cystern na istniejących terminalach oraz instalacji do załadowywania zbiorników istniejących stacji paliw, jak również okres przejściowy do 31 grudnia 2004 r. na wymagania dotyczące instalacji do rozładunku i załadunku cystern na istniejących terminalach o rocznej przepustowości powyżej 150 tys. ton benzyn.

- nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie Wspólnoty Europejskiej i poza jej terytorium (Rozporządzenie EWG/259/93): okres przejściowy do 31 grudnia 2007 roku.

Ostatecznym celem dostosowania są lepsze warunki życia i zdrowie polskiego społeczeństwa. Wypracowano teksty licznych prawnych instrumentów wykonawczych do ustaw w celu efektywnego dostosowania prawa polskiego w tym obszarze do dorobku prawnego UE. Liczne okresy przejściowe pomogą lepszym rozłożeniem w czasie, we wdrażaniu w życie podjętych zobowiązań i rzeczywistym dostosowaniu do norm UE.

Nadrzędnym celem realizacji Programu, w perspektywie 2010 roku, jest doprowadzenie stanu środowiska w powiecie słupskim i gminach położonych w granicach powiatu słupskiego do poziomu wymaganego przez Unię Europejską.

- Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego

Uchwałą nr XXVII/164/2001 z dnia 15 października 2001 Rada Powiatu Słupskiego przyjęła Strategię rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu na lata 2001-2011. W dokumencie tym ujęte zostały na poczesnym miejscu cele i priorytety związane z ochroną środowiska. Pośród celów uznanych za niezbędne dla rozwoju i działań dla ich realizacji, znalazły się w bloku „ekologia”:

- Doprowadzić do wdrożenia konstytucyjnej zasady rozwoju zrównoważonego – promocja powiatu, jako regionu sprzyjającego technologiom przyjaznym środowisku i partnerstwo publiczno – prywatne w realizacji zadań ochrony środowiska,

- Poprawić efektywność gospodarki wodno – ściekowej i ochrony gruntów – lobbing na rzecz ochrony ód podziemnych, spójny system oczyszczania ścieków i bilans zlewni Słupi, Łupawy, Wieprzy, Łeby.

- Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarstw ekologicznych – promocja ekologicznych metod upraw płodów rolnych i własny program rozwoju gospodarstw ekologicznych,

a także w innych blokach tematycznych:

- Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo – podniesienie świadomości społecznej w zakresie istniejących zagrożeń,

- Stworzenie warunków dla równomiernego rozwoju gmin – poprawa infrastruktury technicznej,

- Stworzenie warunków do zróżnicowanego wykorzystania gospodarczego istniejącego potencjału i rodzinnej gospodarki rolnej – rolnictwo ekologiczne,

- Podjąć działania na rzecz poprawy stanu i modernizacji infrastruktury w obszarach po pgr – modernizacja istniejącej infrastruktury ochrony środowiska

Pośród celów i zadań uznanych za pierwszorzędne znalazły się w bloku „ekologia”:

- Podniesienie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna za pośrednictwem SPN, PKDS i ODR Strzelino, lokalne programy edukacji ekologicznej w oparciu o szkoły podstawowe i współpracę z WFOŚiGW i promocja korzyści związanych z odnową środowiska.

- Wdrożenie ustaw dotyczących czystości i porządku oraz gospodarki odpadami - opracowanie gminnych programów ochrony środowiska, alternatywa dla wysypiska w Bierkowie oraz wtórne wykorzystanie odpadów.

- Zabezpieczenie systemu ratowniczego, chroniącego przed skażeniami środowiska – monitorowanie potencjalnych zagrożeń, doposażenie służb ratownictwa i zintegrowany system ochrony środowiska.

a w innych blokach tematycznych:

- Wykorzystanie potencjału zasobów wodnych – budowa systemów retencji wód powierzchniowych i odbudowa urządzeń piętrzących i regulujących na rzekach i ciekach wodnych.

- Podjąć działania w kierunku wykorzystania nowych technik i technologii w przetwarzaniu lokalnych bogactw naturalnych i bazy surowcowej – paliwo rolnicze (rzepak), energia wiatrowa, wodna i bioenergia.

- Podjąć działania w kierunku gazyfikacji poszczególnych miejscowości powiatu - budowa sieci wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych, doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie i edukacja mieszkańców w zakresie korzyści wynikających z przyłączenia do sieci.

- Tworzyć warunki dla rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – ścieżki rowerowe, tworzenie wodnych szlaków turystycznych.